## Slide 1
Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg
Velas byggerådgivning
Byggerådgiver m/speciale i kvæg
  Niels Vitus Hampholt Anders Ugelvig Rikke Hjort
  nvh@velas.dk aju@velas.dk roeh@velas.dk
  2999 5735 2518 5713 2518 5724

## Slide 2: Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen er nu under dyrevelfærdsloven.
Loven trådte i kraft den 1. januar 2021 og ophæver Lov/bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.
Der er fortsat overgangsordninger for eksisterende bedrifter
  Det gælder for bedrifter taget i brug FØR 1.7.2010 og delvist for bedrifter taget i brug mellem 1.7.2010 og 1.7.2012.
Stalde der er bygget/ibrugtaget inden 2010 og lever op til de mål der er i Danske anbefalinger for kvæg udgave- 2001 har evig levetid på længde af sengebåse
I det følgende er overgangsordninger nævnt for bedrifter taget i brug FØR 1.7.2010

## Slide 3: Krav gældende i dag (fra 2014):
Der skal være mindst én seng pr. dyr
Køer må kun bindes/tøjres/stå i fanggiter i visse situationer og kun i kort tid
Underlag i hvileareal skal være tørt og blødt
Opdrættet skal have foder tilgængeligt min 20 timer pr. døgn)
Det er ikke tilladt at bruge elektriske aggregater til at styre kvægs adfærd (rygstød i bindestalden vil dog være tilladt indtil 2027, men begrænset styrke)
Kreaturer skal tilses mindst en gang om dagen
Krav til afgræsning, forholdene skal være i orden

## Slide 4: Krav gældende i dag (fra 2014):
Køer skal have adgang til frit vandspejl (drikkekopper gælder)
Sygebokse må ikke bruges som kælvningsbokse
Kælvningsboks må kun bruges som sygeboks ved ikke smitsomme sygdomme
Syge og tilskadekomne dyr skal kunne holdes adskilt fra andre dyr
Ko og kalv skal gå sammen i minimum 12 timer efter kælvning (hvis enkeltkælvningsbokse findes)
Krav om 2 malkninger pr. døgn, hvis over 25 kg mælk/døgn
Stalde skal rengøres regelmæssigt

## Slide 5: Krav gældende i dag (fra 2016):
Der skal være 1 sygeplads pr 100 køer
Ledig én sygeboks til ungdyr
Krav til underlag i sygebokse
Underlag i kælvningsbokse

## Slide 6: Krav gældende i dag (fra 2016):
Behandlingsfaciliteter
Gulvet skal være skridsikkert og fjernelse af gødning
Maskinmalkning i syge- og kælvningsbokse
Beredskabsplan ved strømsvigt
Krav til indåndingsluft
Kloveftersyn
Kvier på fuldspalter skal på græs i sommerperioden (taget i brug før 1.7.2010)

## Slide 7: Krav gældende i dag (fra 2022):
Køer skal have adgang til kobørster (1 pr. 50 køer)
Maks. 6 køer pr. drikkekop
Kalve og ungdyr skal kunne udføre hudpleje herunder kalve i fællesopstaldning
En ædeplads for nykælvere (første 12 dage efter kælvning) – Eks. AMS stalde fritaget til 1.7.2029.
Kreaturer (køer og kvier) der stadig er opstaldet i bindestald skal på græs i sommerhalvåret

## Slide 8: Hvilke ting skal være på plads 1.7 2024?
Fuldspalter må ikke anvendes til opdræt
Syge og tilskadekomne køer skal opstaldes i enkeltsygebokse
Der skal være 4 kælvningspladser pr. 100 køer, heraf min 2 i form af enkeltkælvningsbokse, øvrige pladser i fælles forberedelseshold.
En ædeplads for goldkøer i fælles forberedelseshold.
Kælvningsbokse er 12/10 m2, arealkrav i fælles forberedelse er 8/6,8 m2
Ko og kalv skal være sammen i minimum 12 timer efter kælvning

## Slide 9: Hvilke ting skal være på plads 1.7 2024?
Maks. 2 køer pr. ædeplads ved fodring efter ædelyst
Maks en ko pr ædeplads ved restriktiv fodring
En ædeplads til højdrægtige køer
Krav om eftergiveligt underlag på egentlige opsamlingspladser
Plant gulv bagved foderbord
Maks. 10 køer pr meter drikkekar
Arealkrav til ungdyr i fællesbokse med strøet areal
Foder til ungdyr min. 1 gang pr. døgn
Bredde af ædeplads til ungdyr under restriktiv fodring
Ved afgræsning: Gode drivgange og adgang til skygge
Modtagerafsnit til slagtekalve

## Slide 10: Hvilke ting skal være på plads 1.7 2027?
Det er ikke muligt at benytte bindestalde
(bemærk, afgræsning i overgangsperioden fra 1.7.2022)
En ædeplads for nykælvere (første 12 dage efter kælvning)
Hvilke ting skal være på plads 1.7 2029? (kun AMS-stalde)

## Slide 11: Hvilke ting skal være på plads 1.7 2034?
Bredde og længde af sengebåse til køer og kvier, skal overholde bestemte mål
Gangbredder til køer og kvier, skal overholde bestemte mål
Totalareal pr. ko: 8/6,6 m2
Selvstændige opsamlingspladser 1,5/1,35 m2/ko
Arealkrav til hvilearealet i dybstrøelse pr. ko: 5/6,5 m2
Krav til rumfang i stalden
Krav til tværgange, skal overholde bestemte mål

## Slide 12: Skema med arealkrav til opdræt i, gældende fra 1.7.2024
§ 44. Kalve over otte uger må ikke holdes i enkeltbokse, medmindre en dyrlæge har attesteret, at deres helbred eller adfærd kræver, at de holdes isoleret for at blive behandlet. § 46. Anbringes en kalv under otte uger i en enkeltboks, skal boksen være mindst 100 cm bred og 120 cm lang for kalve op til 60 kg og mindst 100 cm bred og 140 cm lang for kalve over 60 kg.
§ 45. Opstaldes kalve flokvis, skal der være tilstrækkelig plads til, at de kan vende sig og lægge sig uden hindring. Stk. 2. Opstaldning efter stk. 1 kræver, at der skal være et frit gulvareal på mindst: 1) 1,5 m2 pr. kalv på under 150 kg levende vægt. 2) 1,7 m2 pr. kalv på mellem 150 og 200 kg levende vægt. 3) 1,9 m2 pr. kalv på over 200 kg levende vægt.
§ 103. Totalarealet i fællesbokse med strøelse i hele boksen skal pr. ungdyr være mindst: 1) 2,6 m2 for ungdyr under 200 kg. 2) 3,2 m2 for ungdyr mellem 200-300 kg. 3) 3,8 m2 for ungdyr mellem 300-400 kg. 4) 4,4 m2 for ungdyr mellem 400-500 kg. 5) 5,0 m2 for ungdyr over 500 kg.
§ 104. Totalarealet i fællesbokse med ustrøet ædeareal skal pr. ungdyr være mindst: 1) 2,7 m2 for ungdyr under 200 kg. 2) 3,4 m2 for ungdyr mellem 200-300 kg. 3) 4,2 m2 for ungdyr mellem 300-400 kg. 4) 4,8 m2 for ungdyr mellem 400-500 kg. 5) 5,4 m2 for ungdyr over 500 kg. § 105. Liggearealet i fællesbokse med ustrøet ædeareal skal pr. ungdyr være mindst: 1) 2,2 m2 for ungdyr under 200 kg. 2) 2,7 m2 for ungdyr mellem 200-300 kg. 3) 3,3 m2 for ungdyr mellem 300-400 kg. 4) 3,8 m2 for ungdyr mellem 400-500 kg. 5) 4,3 m2 for ungdyr over 500 kg.

## Slide 13: Oversigt til sengebåsestalde – opdræt (krav fra 1.7.2034)
Ædeplads bredde | Gang imellem sengebåse
1) 2,10 m for ungdyr under 150 kg. 2) 2,35 m for ungdyr mellem 150-200 kg. 3) 2,80 m for ungdyr mellem 200-300 kg. 4) 3,15 m for ungdyr mellem 300-400 kg. 5) 3,50 m for ungdyr mellem 400-500 kg. 6) 3,60 m for ungdyr over 500 kg. | 1) 1,10 m for ungdyr under 150 kg. 2) 1,20 m for ungdyr mellem 150-200 kg. 3) 1,30 m for ungdyr mellem 200-300 kg. 4) 1,50 m for ungdyr mellem 300-400 kg. 5) 1,90 m for ungdyr mellem 400-500 kg. 6) 2,20 m for ungdyr over 500 kg.
Senge i dobbeltrække (fri foran) | Senge ved væg foran(spærret)
1) 1,40 m for ungdyr under 150 kg. 2) 1,50 m for ungdyr mellem 150-200 kg. 3) 1,60 m for ungdyr mellem 200-300 kg. 4) 1,80 m for ungdyr mellem 300-400 kg. 5) 2,00 m for ungdyr mellem 400-500 kg. 6) 2,25 m for ungdyr over 500 kg. | 1) 1,50 m for ungdyr under 150 kg. 2) 1,60 m for ungdyr mellem 150-200 kg. 3) 1,70 m for ungdyr mellem 200-300 kg. 4) 1,95 m for ungdyr mellem 300-400 kg. 5) 2,15 m for ungdyr mellem 400-500 kg. 6) 2,40 m for ungdyr mellem 500-600 kg. 7) 2,60 m for ungdyr over 600 kg.

## Slide 14: Mål – Stor race
* Krav gælder fra 1.7.2022
** Krav gælder fra 1.7.2024
*** Krav at disse mål er der 1.7.2034 – ellers gælder krav til nybyggeri.
Stor race | Krav nybyggeri (stalde bygget efter 2010) | Krav til stald fra før 2010
Sengebåse |  | 
Antal sengebåse |  | 
Antal rækker sengebåse |  | 
Antal senge i ø | 20/15 (stk) | 20/15 (stk)***
Blindgyde | 7 senge | 7 senge
Bredde af sengebåse | 1,25m | 1,25m***
Længde af sengebåse – væg | 3,00m | 2,60m***
Længde af sengebåse – fri | 2,85m | 2,45m***
Gange |  | 
Mellem sengebåse | 2,60m | 2,40m***
Ædeplads - 1rk | 3,40m | 3,40m***
Ædeplads – 2 rk | 3,40m | 3,40m***
Ædeplads – 3 rk | 4,00m | 3,60m***
Ædeplads – o. 3 rk | 4,00m | 3,60m***
Tværgang Højst 3 rk/flere end 3rk | 2,50m / 5,00m | 2,50m / 5,00m***
Tværgang vand el. børste | 4,00m / 5,50m | 4,00m / 5,50m***
Tværgang vand og børste | 5,00m / 6,00m | 5,00m / 6,00m***
Velfærd |  | 
Sygepladser ungdyr | 1 | 1
Sygepladser køer | 1/100køer | 1/100køer**
Kælvningspladser – enkelt | Min. 2/100køer | Min. 2/100køer**
Kælvningspladser – fælles | 2/100køer | 2/100køer**
Vandkar | 10 cm/ko | 10 cm/ko**
Kobørster | 1/50køer | 1/50køer*
Totalareal | 8m²/ko | 8m²/ko***
Hvileareal i dybstrøelsen | 6,5m²/ko | 6,5m²/ko***
Areal på opsamlingsplads | 1,5m²/ko | 1,5m²/ko***

## Slide 15: Mål – Lille race
* Krav gælder fra 1.7.2022
** Krav gælder fra 1.7.2024
*** Krav at disse mål er der 1.7.2034 – ellers gælder krav til nybyggeri.
Lille race | Krav nybyggeri (stalde bygget efter 2010) | Krav til stald fra før 2010
Sengebåse |  | 
Antal sengebåse |  | 
Antal rækker sengebåse |  | 
Antal senge i ø | 20/15 (stk) | 20/15 (stk)***
Blindgyde | 7 senge | 7 senge
Bredde af sengebåse | 1,10m | 1,10m***
Længde af sengebåse – væg | 2,80m | 2,40m***
Længde af sengebåse – fri | 2,65m | 2,25m***
Gange |  | 
Mellem sengebåse | 2,40m | 2,40m***
Ædeplads -- 1rk | 3,20m | 3,20m***
Ædeplads – 2 rk | 3,20m | 3,20m***
Ædeplads – 3 rk | 3,70m | 3,60m***
Ædeplads – o. 3 rk | 3,70m | 3,60m***
Tværgang Højst 3 rk/flere end 3rk | 2,30m / 4,70m | 2,30m / 4,70m***
Tværgang vand el. børste | 3,70m / 5,10m | 3,70m / 5,10m***
Tværgang vand og børste | 4,70m / 5,60m | 4,70m / 5,60m***
Velfærd |  | 
Sygepladser ungdyr | 1 | 1
Sygepladser køer | 1/100køer | 1/100køer**
Kælvningspladser – enkelt | Min. 2/100køer | Min. 2/100køer**
Kælvningspladser – fælles | 2/100køer | 2/100køer**
Vandkar | 10 cm/ko | 10 cm/ko**
Kobørster | 1/50køer | 1/50køer*
Totalareal | 6,6m²/ko | 6,6m²/ko***
Hvileareal i dybstrøelsen | 5,0m²/k | 5,0m²/ko***
Areal på opsamlingsplads | 1,35m²/ko | 1,35m²/ko***